Ниже приведены номера комплектов быстроизнашивающихся деталей для наиболее часто встречающихся (стандартных) исполнений центробежных насосов Hilge, т.е.:

- все торцевые уплотнения гигиенического исполнения (3А1-);

- типоразмер торцевого уплотнения – 001 (т.е. 3А1-001-)

- материалы стационарной и вращающейся поверхностей: графит/сталь (ае) или карбид   кремния/карбид кремния (ki или ii);

- материал вторичных уплотнений (материал всех кольцевых уплотнений в насосе): EPDM (Е) или FKM (Viton – V).

Для насосов SIPLA также приведены номера комплектов с торцевым уплотнением стерильного исполнения (с закрытой пружиной) – НТ01.

Комплекты быстроизнашивающихся деталей для насосов Euro-HYGIA и F&B-HYGIA:

- для насосов типоразмера I каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение, 1 кольцевое  уплотнение корпуса (193х6 мм), 2 кольцевых уплотнения вала (22,22х2,62 мм);

- для насосов типоразмера II каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение, 1 кольцевое уплотнение корпуса (242х6 мм), 2 кольцевых уплотнения вала (31,42х2,62 мм).

| Материал торцевого уплотнения Типоразмер | aeE03 | kiE03 | aeV03 | kiV03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Euro-HYGIA I F&B-HYGIA I | 95085527 | 95085528 | 95085529 | 95085530 |
| Euro-HYGIA II F&B-HYGIA II | 95085531 | 95085532 | 95085533 | 95085534 |

Комплекты быстроизнашивающихся деталей для насосов HYGIANA:

- для насосов типоразмера I с 3-мя ступенями каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение и 3 кольцевых уплотнения корпуса (148,5х2 мм);

- для насосов типоразмера I с 6-тью ступенями каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение и 6 кольцевых уплотнений корпуса (148,5х2 мм);

- для насосов типоразмера II с 3-мя ступенями каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение и 3 кольцевых уплотнения корпуса (197х4,5 мм).

| Материал торцевого уплотнения Типоразмер | aeE03 | kiE03 | aeV03 | kiV03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HYGIANA I, 3 ступени | 95085535 | 95085536 | 95085537 | 95085538 |
| HYGIANA I, 6 ступеней | 95085539 | 95085540 | 95085541 | 95085542 |
| HYGIANA II, 3 ступени | 95085543 | 95085544 | 95085545 | 95085546 |

Комплекты быстроизнашивающихся деталей для насосов DURIETTA:

- для насосов типоразмера I с 3-мя ступенями каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение и 3 кольцевых уплотнения корпуса (148,5х2 мм);

- для насосов типоразмера 0 с 3-мя ступенями каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение, 3 кольцевых уплотнения корпуса (113,2х2,62 мм) и 6 кольцевых уплотнений вала         (15х1 мм);

- для насосов типоразмера 0 с 6-тью ступенями каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение, 6 кольцевых уплотнений корпуса (113,4х2,62 мм) и 12 кольцевых уплотнений вала         (15х1 мм).

| Материал торцевого уплотнения Типоразмер насоса | aeE03 | kiE03 | aeV03 | kiV03 | aiE03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| durietta I, 3 ступени | 95085535 | 95085536 | 95085537 | 95085538 |  |
| durietta 0, 3 ступени | 95085561 | 95085562 |  |  | 95085563 |
| durietta 0, 6 ступеней | 95085564 | 95085565 |  |  | 95085566 |

Комплекты быстроизнашивающихся деталей для насосов CONTRA I:

Каждый комплект включает в себя 1 торцевое уплотнение, 3 кольцевых уплотнения корпуса       (150х4 мм)  и 4 кольцевых уплотнения вала (22,22х2,62 мм).

| Материал торцевого уплотнения: | aeE03 | kiE03 | aeV03 | kiV03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 ступени | 95085547 | 95085548 | 95085549 | 95085550 |

Комплекты быстроизнашивающихся деталей для насосов SIPLA:

Каждый комплект для насосов типоразмера 3.1 включает в себя 1 торцевое уплотнение,                        1 кольцевое уплотнение корпуса (129,5х3 мм) и 1 кольцевое уплотнение вала (22,22х2,62 мм).

Каждый комплект для насосов типоразмеров 6.1 и 12.1 включает в себя 1 торцевое уплотнение,            1 кольцевое уплотнение корпуса (170х4 мм) и 1 кольцевое уплотнение вала (28,25х2,62 мм).

Каждый комплект для насосов типоразмеров 18.1, 28.1 и 52.1 включает в себя 1 торцевое уплотнение, 1 кольцевое уплотнение корпуса (200х4 мм) и 1 кольцевое уплотнение вала (28,25х2,62 мм).

Каждый комплект для насосов типоразмеров 65.1 и 90.1 включает в себя 1 торцевое уплотнение,    1 кольцевое уплотнение корпуса (240х4 мм) и 1 кольцевое уплотнение вала (40,87х3,53 мм).

| Материал торцевого уплотнения Типоразмер | aeE01HT01 | iiE01HT01 |  | aeE03 | iiEA1HT01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 95085551 | 95085552 |  |  |  |
| 6.1 12.1 | 95085553 |  |  | 95085554 | 95085555 |
| 18.1 28.1 52.1 | 95085556 |  |  | 95085557 | 95085558 |
| 65.1 90.1 | 95085559 |  |  | 95085560 |  |

Состав комплектов быстроизнашивающихся деталей для насосов NOVAlobe приведен в Service Kit Catalogue.

Состав комплекта № 97517808 для насосов NormDurachrom (NDC):

- торцевое уплотнение в исполнении 3A1-L1K-22-kkVO1/MG1 (поз.11)

- кольцевое уплотнение (поз.26)

- кольцевое уплотнение (поз.18)

- гайка (поз.34)

- втулка вала (поз.32)

Номера позиций соответствуют чертежу в «Руководстве по монтажу и эксплуатации»

Прайс-лист на комплекты быстроизнашивающихся деталей

(если номер отсутствует, направьте запрос в Службу сервиса – service@europumps.ru)

| Номер комплекта | Тип насоса | Исполнение торцевого уплотнения | Цена с 1 января 2014 года, евро |
| --- | --- | --- | --- |
| 95085527 | Euro-HYGIA I | aeE03 | 142 |
| 95085528 | Euro-HYGIA I | kiE03 | 344 |
| 95085531 | Euro-HYGIA II | aeE03 | 199 |
| 95085532 | Euro-HYGIA II | kiE03 | 452 |
| 95085535 | Hygiana I/Durietta I | aeE03 | 163 |
| 95085536 | Hygiana I/Durietta I | kiE03 | 366 |
| 95085539 | Hygiana I | aeE03 | 254 |
| 95085543 | Hygiana II | aiE01 | 582 |
| 95085547 | Contra I | aeE03 | 227 |
| 95085548 | Contra I | kiE03 | 430 |
| 95085553 | Sipla 6.1, 12.1 | aeE01HT01 | 447 |
| 95085556 | Sipla 18.1, 28.1, 52.1 | aeE01HT01 | 447 |
| 95085559 | Sipla 65.1, 90.1 | aeE01HT01 | 551 |
| 95085561 | Durietta 0, 3 st. | aeE03 | 246 |
| 96744840 | NOVA 20/0.12 | SS Sic/C EPDM | 1375 |
| 96744854 | NOVA 40/0.65 | SS Sic/C EPDM | 1640 |
| 96744874 | NOVA 40/0.65 | FS Sic/Sic EPDM | 2433 |
| 96744877 | NOVA 50/1.29 | FS Sic/Sic EPDM | заменен на 98336577 |
| 98336577 | NOVA 50/1.29 | FS Sic/Sic EPDM | 3585 |
| 98336591 | NOVA 50/1.29 | FS Sic/Sic FKM | 3605 |
| 96744930 | NOVA 50/1.29 | DMS Sic/Sic EPDM | 4553 |
| 96744943 | Gear NOVA 40 | NBR | 141 |
| 97517808 | NDC 32-200 | Sic/Sic FKM | 502 |
| 97725888 | Hygiana I/4-6 | EPDM | 182 |